环卫保洁员理论考试题库

一、填空题

1、清扫装置调整, 扫盘前倾角(4°～6°)，外倾角(2°～4°)。不符合要求的要进行调整。

2、吸嘴调整。吸嘴提升后刚性部分离地高度应≥100mm。吸嘴放下后，各吸嘴轮应接地，调节吸嘴轮高度，保证工作时吸嘴刚性部分离地间隙为（5～10） mm

3、调试作业时，测量吸嘴口负压，通常应检查（副车架吸嘴接管与箱体连接口）、（风机进风口）及（后门胶条）3处的密封性，如发现漏气，应及时调整。

4、副发动机启动前，应将底盘气压加到（ ≥0.7 ）MPa。

5、副发动机离合气缸回程时间应调整为（ 5-10  ）s

6、副发动机接合时间通过（ 节流  ）阀旋钮控制。

7、副发动机分两档，分别为标洗档，转速为（ 1800 ）r/min，强洗档，转速为（ 2000 ）r/min。

8、液压系统密封性试验。将系统压力调到20MPa，试压10次，每次时间为5S，系统不得有渗漏。如有，应排除。最后将溢流阀压力调定为（16）MPa。

9、洗扫模式下，吸嘴走过的路面留下梳子印，通常为（   中喷杆喷嘴   ）角度调整不当。

10、侧喷杆单边有（6  ）个喷嘴，型号为（B1/4MEG-6503  ）。

11、中喷杆有（  11 ）个喷嘴，型号为（  1/4MEG-6502 ）。

12、后喷雾杆有（ 9 ）个喷嘴，型号为（  (1/4MEG-5003) ）。

13、水压调定，自动卸荷阀调定压力为（lO）MPa，溢流阀调定压力为（12）MPa，压力调定后锁紧。

14、喷嘴调整。要求左、右喷杆与车辆前进方向的夹角为70。左、右喷杆上喷嘴喷出的水帘向前倾斜，与地面垂线成（30。）夹角，水帘应平整稳定，无散射现象，否则应更换喷嘴。相邻喷嘴喷出的水帘呈（阶梯)形衔接。

15、水泵起动及水泵磨合，水泵起动后（30s）内应供水，水泵磨合时间（≥15）min。

16、作业模式调试，分别为（全洗扫），（右洗扫），（左洗扫），（全扫），（右扫），（左扫）6种模式，动作正确。

17、调试时，风机皮带轮皮带槽与副发动机传动装置皮带轮槽之间应（对正）。

18、不工作时，总分水路卸荷气缸应处于（ 常开 ）状态，当洗扫模式打开时，卸荷气缸回收，高压水路系统压力开始建立。

19、清洗作业时，当语音播报清洗水阀门关闭时，应首先检查前清水箱（左侧）底部的（ 球阀  ）手柄，使其手柄处于开启状态。

20、单侧扫盘喷水架上有（ 3 ）个喷嘴，型号（ 110-8  ）。

21、副发动机离合器接合时间，由节流气阀控制，通常标识上的A口需要接（ 常通 ）气源。

22、当洗扫车处于洗扫模式时，如要切换到扫路模式，应先将（ 洗扫  ）、（  两侧作业 ）摁扭关闭，将副发动机熄火，再启动副发动机，选择（ 两侧作业  ）摁扭。

23、调试时，当发现吸嘴油缸提升不到位时，应检查吸嘴提升油缸油管接头上的（ 阻尼塞 ）是否合适。

25、清扫机构展开动作，通过（   扫盘展开油缸  ）控制，升降动作，通过（  扫盘升降油缸  ）控制。

26、垃圾箱倾翻时，正确的操作应是先打开（  后门  ），再举升。

27、在不启动副发动机时，如需要举升垃圾箱，应首先将气压保持在（ 0.7  )MPa以上，再摁下驾驶室里操作键盘上的（  取力  ）摁扭，通过尾部检修盒进行操作。

28、副发动机启动后，通过离合气缸控制风机运转，高压水泵通过（   电磁离合器   ）控制。

29、液压系统里有前阀组与后阀组，系统压力的调定是通过（ 后阀组   ）上的旋钮调定。

30、总分水路上的气缸，是通过气阀组上的（  电磁阀  ）控制。

31、整车上接近开关共有（  3 ）处，分别是（ 水箱加水口球阀开关处、货箱撑杆处、垃圾箱后门开启感应处  ）。

32、副发动机最高限速调定为（ 2200 ）r/min，超过此转速系统自动报警。

33、副发动机转速是通过（  手动式油门 ）控制。

34、洗扫路檐的扫盘上共有（ 22  ）片刷片，洗扫路面的扫盘共有（ 28  ）片刷片。

35、侧喷杆上装有节流气阀，其作用是（  减慢喷杆回收速度   ）。

36、清洗水在进入高压水泵前，应安装有（  水过滤器  ），避免杂质流入水泵。

37、为避免系统缺水时作业，程序中应设置有（ 低水位   )语音报警功能。

38、洗扫车正常作业时，当污水箱已满时，程序中应设置有语音报警功能，此时（  扫盘  ）、（    吸嘴   ）停止工作，并提升收回原位。

39、在作业模式下实现倒车，（ 扫盘  ） 、（ 吸嘴  ）应提起收回。

40、扫盘转速调定分为低档、中档、高档，转速分别调定为（  60  ）r/min、（  80  ）r/min、（  ≥100  ）r/min。

41、副发动机运转时，当需要对垃圾箱内部进行清洗时，需选择操作键盘的（  洗扫   ）（ 箱体清淤   ）摁扭。

42、扫路模式下，（ 电子）水泵工作，高压水泵不工作。

43、当环卫工人作业完毕，清洗整车时，需要打开手持喷枪，此时应在洗扫模式下，摁下（ 喷雾 ）摁扭。

44、此洗扫车变速器取力器的作用是（当副发动机无法启动时充当备用泵举升箱体 ）。

45、当整车气压过低时，若此时启动副发动机，副发动机离合气缸无分离动作，易造成（副发动机负载过大，冒黑烟或者熄火现象）。

46、水溢流阀及自动卸荷阀，调压螺钉旋松，溢流口（放大），系统水压力（变小），调压螺钉旋紧，溢流口（缩小），系统水压力（变大）。

47、副发动机启动后，分离气缸无分离动作，应检查（程序是否正确）、（气压是否足够）、（气管是否装反）。

48、实际工作中，常需要调节扫盘倾角，清扫装置提升支座可调节扫盘（外倾角），调节杆可调节扫盘（前倾角）。

49、扫刷触地量除可用清扫装置提升支座、调节杆调节，还可通过（扫盘升降油缸调节）。

50、前清水箱与后清水箱是靠底部的（ 连通管 ）连通。

二、判断题

1.操作工人按市市容环卫部门的要求统一、规范着装。 （  √  ）

2.环卫工人是城市美容师                           （  √  ）

3.城市公共交通设施之一是道路                     （  √  ）

4.清道小木车应停放在马路当中。                   （  ×  ）

5.劳动保护、安全生产是社会稳定、家庭幸福的重因素 （  √  ）

6.沿街商店的环境卫生保洁 , 应该由当地环卫部门承担       （   ×  ）

7.全国人民代表大会是最高国家行政机关                    （   ×  ）

8.车身头部和尾部的转向灯的灯光均为黄色                   （  √  ）

9.墙壁上印章算是“牛皮廯”                        （  √  ）

10.菜场、集市贸易市场和车辆停放场地等处所的环境保洁, 由当地环卫部门负责（ ×  ）

三、选择题

1.道路保洁等级划分为 （ C  ）

A. 1级 	 B. 3级      C. 4级	     D. 2级

2、除“牛皮廯”最佳药剂是（ C  ）

- 盐酸 	 B. 洗洁精     C. 天纳水	     D. 醋

3、公交车站保洁责任应该是（  A  ）

- 公交部门	 B. 环卫部门   C. 交通部门   	D. 管理部门

4、集贸市场内环境卫生保洁责任应该是（  B  ）

A. 环卫部门

B. 集贸市场承办单位

C.工商部门

D. 所在地区

5、1992 年中华人民共和国国务院颁布了 101 号令是（ A  ）

A. 城市市容和环境卫生管理条例

B. 城市环境卫生管理条例

C. 城市市容卫生管理条例

D. 城市面貌一新

6、1994 年建设部颁布了有关城市道路方面规定是   （ A  ）

A. 城市道路和公共场所清扫保洁管理办法

B. 城市道路保洁质量标准

C. 城市道路定级标准

D. 城市道理清扫标准

7、城市中的环境卫生设施 , 应当符合             （ A ）

A. 国家规定的城市环境卫生设施设置标准

B. 所在城市环境卫生标准

C. 各自单位规定的标准

D. 建设部门规定的标准

8、（    C    ）制度是我国的根本政治制度。

A. 社会主义

B. 民主集中

C. 人民代表大会

D. 共产主义

9、形状为圆形、长方形和正方形,颜色为蓝底、白图案的是（  C  ）标志。

A. 警告	B. 禁令	C. 指示	D. 指路

10、废物箱应美观、整洁 , 完好率不低于（  C  ）%

A.90   	B.95	   C.98	   D.89

11、环卫作业人员作业时 , 不准焚烧树叶和（ B  ）

A. 树木 	B. 垃圾 	C. 废弃物   	D. 废品

12、市和区、县市容环境卫生管理部门应当自受理投诉之日起（ B  ）内进行调查。对情况属实的,应当责令改正。

A.3 日     	B.7 日	    C.10 日	    0.15 日

13、我国和平外交政策的基本立足点是（   C   ）

A. 对外开放  	B. 一国两制	  C. 独立自主   	D. 互不干涉

14、沿街单位门前环境卫生必须接受（ A ）

A. 当地市容环境卫生管理部门监督

B. 当地街道 ( 镇 ) 监督

C. 本单位的监督

D. 当地商业部门

15、道路上周围设施设备上的“牛皮廯”发现后应当（ A ）清除

A. 立即	     B. 一周后   	C. 一月内    	D.lO 日内

四、问答题

1.城市“牛皮廯”的定义？

答：城市牛皮癣是人们形容城市里，车站、街道、厕所、小区等公共场合非法张贴或者涂写小广告的现象。多数情况下，这些广告是不合法的，涉及办假证、非法行医等违法经营行为，而且数量大、清除困难，对城市的市容市貌、环境卫生有很大的负面影响，严重影响城市的精神文明建设。

2.牛皮廯”按信息内容分为哪些类？

答：“牛皮癣”的信息内容通常可以分为两类： 一类是发布信息的，如房屋租赁、电器维修、疏通下水道、家政服务等，这类信息在与目标消费者能够直接接触的空间特别是老式住宅区域的墙体、楼道张贴，如老式小区，这类小区往往没有物业或者管理不够严格，给乱张贴、乱涂写留下了生存空间；另一类是危害社会的，如治疗性病、办证刻章、贩卖枪支迷药等，其中虚假、欺骗类的信息比较多，这类广告在城中村、小街小巷等各类流动人口比较集中居住和出入的区域张贴。